Инструкция по установке.

- Инструмент - отвёртка крестообразная, отвёртка плоская, кусачки, нож, изолента.

- Отключите аккумулятор.

- Снимите верхнюю крышку часов, с помощью пластмассовых инструментов, приподнимая её вверх. Крышка фиксируется с помощью скоб. Разберите корпус часов и выньте электронику часов.

- Установите в корпус плату, проверьте нажатие кнопок.

- Снимите с левой стороны машины декоративный кожух рис. 1. Найдите разъём С202 рис. 2.

Рис. 1		                   			Рис. 2

Нумерация со стороны подхода проводов.

- Установите датчик температуры по рекомендациям как указано ниже. Протяните провод чёрного цвета поставляемый в комплекте к разъёму С 202, а цветной (красный или чёрнобелый) к диагностическому разъёму рис. 5.   Возьмите разъём, который подключался к часам и обозначьте (со стороны подхода проводов) провода как указано на рисунке 3. Откусите их и зажмите (по возможности спаять) в конекторы. Вставьте в новый разъём, в последовательности как указано на рисунке 3.

Рис. 3							Рис. 4

- Подсоедините чёрный провод (от 2 контакта) от платы к 63 контакту (бело-зелёный провод) 202 разъёма. Цветной (красный или чёрнобелый от 4 контакта) провод в точку «М» диагностического разъёма рис. 5. Родной провод рекомендуется не отрезать, а разрезов изоляцию скрутить с проводом расходомера (по возможности спаять)   и заизолировать рис. 4.

Рис. 5

- Проверить работоспособность и собрать в обратном порядке.

Размещение и проводка температурного датчика.

Датчик температуры необходимо аккуратно протянуть в одну из дверей, в местах электропроводки. Возможна установка датчика под передним бампером со стороны водителя (приклеить или прикрутить скобой, либо то и другое, чтобы зимой его не оторвало намерзшим льдом) или в декоративной накладке переднего номера. Максимально закрыть доступ теплого воздуха от двигателя к датчику температуры, т.к. при остановке теплый воздух от радиатора будет проходить к датчику температуры и показания БК будут завышенными. Для этого применить теплоизоляционный материал, например пенопласт и оставить небольшие щели для вентиляции датчика температуры. При движении автомобиля показания температуры будут точными. Для предотвращения обрыва или перетирания провода датчика закрепите провод с проводкой автомобиля стяжками или изолентой. Датчик так же можно использовать в салоне.