Диагностический маршрутный компьютер

“Аркадия”

Ver: STREAM-S11

Приложение 1:   Коды ошибок автомобилей “Сенс”

| Код | Расшифровка кода |
| --- | --- |
| P0100 | Неисправность цепи датчика расхода воздуха |
| P0105 | Неисправность датчика давления воздуха |
| P0110 | Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха |
| P0115 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0120 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки |
| P0130 | Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен |
| P0136 | Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен |
| P0171 | Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) |
| P0172 | Слишком богатая смесь |
| P0201 | Неисправность цепи управления форсункой №1 |
| P0202 | Неисправность цепи управления форсункой №2 |
| P0203 | Неисправность цепи управления форсункой №3 |
| P0204 | Неисправность цепи управления форсункой №4 |
| P0217 | Перегрев двигателя |
| P0219 | Слишком высокие обороты двигателя |
| P0230 | Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса) |
| P0301 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 |
| P0302 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2 |
| P0303 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3 |
| P0304 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4 |
| P0335 | Ошибка датчика положения коленвала |
| P0340 | Неисправность датчика фазы распределительного вала |
| P0350 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания |
| P0351 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" |
| P0352 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "В" |
| P0403 | Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов |
| P0405 | Низкий/Высокий уровень сигнала датчика системы рециркуляции ОГ |
| P0480 | Неисправность цепи управления реле вентилятора |
| P0500 | Нет сигнала датчика скорости автомобиля |
| P0505 | Неисправность регулятора холостого хода |
| P0560 | Напряжение питания системы нестабильное |
| P0603 | Ошибка EEPROM |
| P0606 | Неисправность Блока управления |
| P0650 | Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей «CHECK |
| P0654 | Неисправность цепи сигнала тахометра |
| P1170 | Низкий/Высокий уровень сигнала СО-потенциометра |
| P1230 | Неисправность первичной цепи главного реле |
| P1530 | Неисправность цепи управления реле кондиционера |
| P1612 | Ошибка сброса Блока управления |