Инструкция по установке БК Каштан

- Инструмент:

- Отвёртка крестообразная.

- Кусачки.

- Резак.

- Надфиль.

- Изолента.

- Отключите аккумулятор.

- Открутите два шурупа на рулевой колонки, поворачивая руль

в нужное направление и снять верхнюю крышку (рис. 1). 		Рис. 1

Если у вас Lanos с регулировкой высоты положения руля (Lanos SX), то просто опустите руль в нижнее положение и тогда верхняя крышка снятию торпеды мешать не будет и снимать ее нет необходимости.

4)   Снимите панель регулировки фар  (вытолкнув ее рукой из под торпеды), отсоедините разъёмы. Открутите два шурупа, смотрите рис. 2.

Рис. 2			       Рис. 3			                Рис. 4

5)   Снимите магнитолу.

- Получите доступ к шурупам, которые находятся за декоративной накладкой. Для этого надо убрать фиксацию с двух сторон накладки, тонкой отвёрткой прижимая верхнюю часть металлической скобы  вытягивать на себя корпус (рис.3).

- Открутите шурупы 1 и 2 смотрите рис.4. Аккуратно выдвинуть вперёд блок управления климатом, и открутить шурупы 3 и 4.

- Открутите шурупы над приборной панелью, смотрите рис. 5. Снять декоративную панель торпеды, аккуратно приподнимая нижнюю часть, чтобы не загнуть скобы, и опуская вниз вытяните на себя. Отсоедините все разъёмы.

- Открутите два шурупа крепления  часов.

- Разберите корпус часов и выньте электронику часов.

- Установите в корпус БК Каштан, проверьте нажатие кнопок и при необходимости подпилите кнопки на плате. Установите на место.

- Снимите с правой стороны машины декоративный кожух. Кожух снимается в последовательности: открутить винт, освободить нижнюю часть от зацепления, резко потянуть нижнюю часть на себя, так что бы вывести из зацепления с кузовом верхнюю часть кожуха, при этом не применять чрезмерных усилий  (рис. 6).

Рис. 5						Рис. 6

13) Обозначьте, со стороны подхода проводов, провода как указано на рисунке 7. Откусите их и зажмите (по возможности спаять) в конекторы. Вставьте в новый разъём в последовательности как указано на рисунке 7.

Рис. 7

14) Для Ланос – снять ЭБУ. (в Сенс-е, ЭБУ находится под сиденьем)

15) Протяните провод, который идёт в поставке, в правый нижний угол автомобиля. Найдите жгут с разъёмом  и подключите чёрный провод от БК Каштан к 2 контакту (бело-зелёный провод) разъёма, который идёт на спидометр смотрите рисунок 8.  Родной провод рекомендуется не отрезать, а разрезав изоляцию скрутить с проводом БК Каштан (по возможности спаять)   и заизолировать.  Красный подключается к проводу инжектора. На Сенсе необходимо найти чёрно-белый провод инжектора, который находится в жгуте без разъёмов. На Ланосе, в котором ЭБУ подключается одним 24 контактным разъёмом и одним 32 контактным, необходимо подключиться к бело-чёрному проводу 10 контакт 32 контактного разъёма. Если ЭБУ подключается двумя 32 контактными разъёмами, надо выбрать разъём белого цвета и подключиться к 6 контакту.

Рис. 8				      Рис. 9

Размещение и проводка температурного датчика.

Аккуратно протяните датчик с проводом из салона через полость в крыле, по которой проходит проводка в моторный отсек см. рис. 10. Датчик температуры лучше всего расположить под передним бампером со стороны водителя (приклеить или прикрутить скобой, либо то и другое, чтобы зимой его не оторвало намерзшим льдом) или в декоративной накладке переднего номера. Максимально закрыть доступ теплого воздуха от двигателя к датчику температуры, т.к. при остановке теплый воздух от радиатора будет проходить к датчику температуры и показания БК будут завышенными. Для этого применить теплоизоляционный материал, например пенопласт и оставить небольшие щели для вентиляции датчика температуры. При движении автомобиля показания температуры будут точными. Для предотвращения обрыва или перетирания провода датчика закрепите провод с проводкой автомобиля стяжками или изолентой .

Рис. 10

Если у вас  Lanos DOHC 1.6 и нет разъема (рис. 8), тогда подключаем как на рисунке 10

ЭБУ подключается 2-мя 32-х контактными разъемами, то черный и красный провода Каштан-а подключаются как показано здесь:

Рис. 10

Т.е. если мы смотрим на ЭБУ, справа у нас красный разъем, то на белом подключаем к 4 нижнему контакту (инжектор) красный провод, а к 10-му верхнему контакту – черный провод от БК Каштан – (спидометр).