# Text boxes

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

«ЦИКЛОН»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер (БК) предназначен для контроля основных маршрутных параметров автомобиля  и предназначен для  установки в автомобили OPEL ASTRA G (CLASSIC) c 2002 г.в.

Функции:

Общие

Часы, будильник, дата, обороты двигателя, скорость автомобиля,

температура за бортом (при наличии штатного датчика)

Параметры маршрута: (Общие, за последние сутки, за поездку)

Пробег, средняя скорость, общий расход, средний расход, мгновенный расход

Остаток топлива в баке, прогноз пробега на остатке топлива

Отображение кодов ошибок с возможностью сброса

Диагностические параметры:

Температура всасываемого воздуха, расход воздуха, детонация по цилиндрам, состояние клапана рециркуляции, давление в системе кондиционера,состояние датчиков кислорода, температура двигателя,

время впрыска, напряжение аккумуляторной батареи

Звуковые предупреждения о превышении порога скорости (2 предела)  и о разряде аккумуляторной батареи

2. ОСОБЕННОСТИ БК «ЦИКЛОН»

- Жидкокристаллический дисплей (2 строки по 16 символов)

- Установка в штатное место трехфункционального дисплея.

- Простая процедура установки

- Русифицированный интерфейс, управление 3-мя кнопками

3. УСТАНОВКА БК

БК предназначен для установки в штатное место трехфункционального дисплея автомобиля.

Необходимо снять центральную панель, отключить трехфункциональный дисплей, разъем от трехфункционального дисплея подключить к БК,( жгут от разъема часов должен быть направлен в сторону водителя)  и установить БК в посадочное место.

В автомобилях запорожской сборки с заглушкой вместо дисплея разъем обычно примотан под торпедой между центральной консолью и бардачком, разъем от датчика температуры примотан в р-не переднего бампера.

Короткий  провод дополнительного разъема подключить к 7 контакту диагностической колодки	(рис 1), длинный - протянуть в подкапотное пространство (рис 2) (желательно проколоть пробку)  и подключить к синему проводу на любой из форсунок (рис 3). (на некоторых двигателях нужный провод может быть коричневым с полосой другого цвета). Желательно часть провода в подкапотном пространстве дополнительно промотать изолентой.

Рис 1

Рис 2.

Рис 3.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Основной режим

При включении, прибор переходит в основной режим, в котором возможен выбор из 5 экранов:

Общий

Температура за бортом

Время		   Дата	     (при подключенном штатном датчике)

Обороты двигателя		Скорость        Текущий расход

К Ч -литров на 100 км	     					          Л Ч -литров в час

Поездка

Время	Пробег за поездку	Температура за бортом

Средний расход 	Общий расход 		Текущий расход

за поездку		   за поездку

Сутки

Время	Пробег за сутки		Температура за бортом

Средний расход	Общий расход	        Текущий расход

за сутки		     за сутки

Общие

Время	    Общий пробег	        Температура за бортом

Средний расход	Общий пробег            Текущий расход

Диагностика

Время впрыска, мс	    Положение         Температура двигателя

дроссельной заслонки (%)

Напряжение ДК1*   	Напряжение ДК2*   Напряжение аккумулятора

*ДК- датчик кислорода (лямбда зонд)

Если двигатель не прогрет, в режимах поездка, сутки и общий вместо средней скорости отображается  температура двигателя.

Также в нижней строке периодически отображается остаток топлива в баке(по датчику уровня топлива) и расчетный пробег (по среднему расходу).

Назначение кнопок в основном режиме:

Верхняя (В) – переключение между экранами

Средняя (С) – в экранах поездка, сутки, сброс- сброс соответсвующих маршрутных данных

Нижняя (Н) – вход в меню установок

  - Меню установок

Назначение кнопок

В- переход к следующему пункту меню

С-выход в основной режим

Н- вход в соответсвующий пункт мен.

В меню возможен выбор следующих пунктов:

Установки

Коррекция

Предупреждения

Конфигурация

Ошибки

Датчики

Установки:

Установка времени

Будильник

Установка даты

Скорость город

Скорость трасса

Цена топлива

Назначение кнопок

В- увеличение значения

С-уменьшение значения

Н- переход к следующему полю

Коррекция

Яркость день

Яркость ночь

Контрастность

Пробег

Расход

Время

Температура

Назначение кнопок

В- увеличение значения

С-уменьшение значения

Н- переход к следующему полю

Коррекция яркости

В этом режиме устанавливается необходимая яркость в ночном режиме- при включенных габаритах и в дневном режиме- без них

Коррекция контрастности

В этом режиме устанавливается желаемая контрастность дисплея

Коррекция пробега

При несоответствии реального пробега отображаемому есть возможность коррекции константы пробега (по умолчанию 1000). Допустим, реальный пробег составляет 550 км, отображаемый 500км. Тогда новое значение константы будет составлять 1000 / 500 * 550  = 1100

Коррекция расхода

При несоответствии реального расхода отображаемому есть возможность коррекции константы расхода (по умолчанию 536). Допустим, реальный расход составляет 100 л, отображаемый 110 л. Тогда новое значение константы будет составлять 536 / 110 * 100  = 487

Коррекция часов

При несоответствии показаний часов реальному времени есть возможность коррекции. единица в режиме коррекции соответствует  0,4 мс.

Коррекция температуры

При несоответствии показаний термометра реальному значению температуры есть возможность откорректировать показания. 1 единица в режиме коррекции соответствует 1 градусу цельсия.

Настройки

Прокрутка  	Включение/отключение режима поминутной смены экранов.

Скорость	Включение/отключение предупреждений о превышении скорости

Общий расход л/грн 	Отображение общего расхода в литрах/гривнах

Назначение кнопок В- переход к следующему пункту С-выход в предыдущее меню  Н- изменение значения

Конфигурация

В этом меню возможно отключение экранов

Назначение кнопок

В- переход к следующему экрану

С-выход в предыдущее меню

Н- Включение/выключение соответствующего экрана.

Ошибки

Список 	Вход в режим просмотра кодов ошибок блока управления

Сброс	Отправка запрос на сброс ошибок блока управления

Назначение кнопок

В-	Переход к следующему пункту меню

С-	Возврат в предыдущее меню

Н- :	Список 	Вход в режим просмотра кодов ошибок блока управления

Сброс	Отправка запрос на сброс ошибок блока управления

Список

Назначение кнопок

В-	Переход к следующему коду ошибки

С-	Переход к предыдущему коду ошибки

Н- 	Выход в предыдущее меню

Датчики

В этом режиме отображается информация о различных датчиках автомобиля:

Температура воздуха во впускном коллекторе

Массовый расход воздуха

Давление в системе кондиционера

Состояние клапана рециркуляции

Детонация по цилиндрам

Состояние датчиков кислорода

Назначение кнопок

В-	Переход к следующему датчику

С-	Выход в предыдущее меню

В различных приборах возможны незначительные отличия в работе, не описанные в данной инструкции, не влияющие на общую функциональность.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Напряжение питания 8-16В

  - Диапазон рабочих температур -20 …+70 ºС

  - Потребляемый ток - не более 300 мА ва рабочем режиме,

До 25 мА в ждущем режиме

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12