# Text boxes

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

«ЦИКЛОН»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер (БК) предназначен для контроля основных маршрутных параметров автомобиля  и предназначен для  установки в автомобили Chevrolet LACETTI.

Прибор отображает следующие параметры:

Текущее время, текущая дата

Параметры маршрута (группировка за поездку, за сутки, общие данные)

Текущий расход (л/ч или л/100км), средний расход, общий расход,

Скорость, средняя скорость, пробег

Температура воздуха  (Дополнительный выносной датчик температуры)

Напряжение бортовой сети автомобиля

Обороты двигателя (тахометр)

Температура охлаждающей жидкости

Расчетная нагрузка на двигатель

Напряжение на датчиках кислорода

Коды ошибок с возможностью сброса

2. ОСОБЕННОСТИ БК «ЦИКЛОН»

- Жидкокристаллический дисплей (2 строки по 16 символов)

- Установка в штатное место часов.

- Русифицированный интерфейс, управление 3-мя кнопками

3. УСТАНОВКА БК

БК предназначен для установки в штатное место часов автомобиля.

- Необходимо снять пластиковый черней козырек со штатных часов (он держится на 4х защелках, для того чтобы его снять, необходимо с усилием потянуть его вверх.

- Необходимо открутить 2 самореза и снять штатные часы, затем отключить разъем часов.

Подключить короткие провода в соответствии с таблицей 1. Разъем часов можно выкусить.

3.  Длинные провода и датчик температуры нужно вытащить под ноги водителю. Провод от форсунки и датчик необходимо провести в подкапотное пространство ( либо через штатное отверстие для проводов, которое находится слева от левой ноги водителя, либо  через отверстие для тросика газа(не рекомендуется)). Датчик температуры необходимо вывести как можно ближе к переднему бамперу по возможности дальше от двигателя. Провод форсунки необходимо подключить в соответствии с табл. 1. Желательно часть этого провода в подкапотном пространстве дополнительно промотать изолентой.

4. Белый провод необходимо подключить в диагностический разъем к 7му контакту (рис.1)

Рис 1.

5.Синий провод подключается к проводу возле разъема в р-не левой ноги водителя под пластиковым кожухом. Необходимо найти провод, подключенный к контакту 63 и подключить к нему синий провод (Рис 2)

Рис 2.

Рис 3.

Подключение проводов 8-контактного разъема приведено в таблице 1.

Таблица 1.

| Номер контакта в разъеме | Цвет провода | Назначение | Место подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коричневый | Датчик скорости | Разъем возле левой ноги водителя, зеленый провод с белой полосой (рис 2.,3) |
| 2 | Черный длинный | Форсунка | Провод на форсунке в подкапотном пространстве. К форсунке подведены 2 провода, розовый и другого цвета.(черный, зеленый итп) Подключать необходимо к проводу другого цвета) |
| 3 | Желтый | 12 В при включенном зажигании | Разъем часов, желтый провод |
| 4 | Красный | Питание 12 В | Разъем часов, оранжевый провод |
| 5 | Белый | К-линия диагностики | Диагностический разъем (находится под рулем ) 7 контакт (рис 1) |
| 6 | Черный короткийй | Масса | Разъем часов, черный провод |
| 7 | Коричневый короткий | 12 В при включенных габаритах | Разъем часов, коричневый провод с белой полосой |
| 8 |  | Не используется |  |

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Основной режим

При включении прибор переходит в основной режим, в котором возможен выбор из 5 экранов:

Общий

Время                                       Дата		  Температура за бортом

| 1 | 2 | : | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 9 |  |  |  | 6 | . | 5 | к |

Обороты двигателя	 Скорость                         Текущий расход

К-литров на 100 км

Ч-литров в час

Поездка

Время		Пробег за поездку	Температура за бортом

| 1 | 2 | : | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 0 | . | 1 |  | 1 | 2 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | . | 5 |  |  |  | 1 | 6 | . | 1 |  | 6 | . | 5 | К |

Средний расход за поездку   Общий расход за поездку	Текущий расход

Сутки

Время	   Пробег за сутки	Температура за бортом

| 1 | 2 | : | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | . | 2 |  |  | 1 | 2 | 0 | . | 5 |  | 6 | . | 5 | К |

Средний расход за сутки		Общий расход за сутки	Текущий расход

Общие

Время	               Общий пробег	             Температура за бортом

| 1 | 2 | : | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | . | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | . | 1 |  | 6 | . | 5 | К |

Средний расход		Общий расход		Текущий расход

Диагностика

Режим работы двигателя	Расчетная нагрузка на двигатель								Температура двигателя

| З |  | н | р | м |  |  | 3 | % |  |  |  |  | 8 | 9 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | . | 7 | 6 |  |  | 0 | . | 4 | 5 |  | 1 | 4 | . | 3 | В |

Напряж. Датч. кислорода1 Напряж. Датч. кислорода2  Напряж. Аккум.

Если двигатель не прогрет, в режимах поездка, сутки и общий вместо среднего расхода выводится температура двигателя.

Расшифровка режимов работы двигателя:

Р ош – разомкнутый из-за ошибки

З нрм – замкнутый (оптимальный режим, используются показания датчиков кислорода)

Р Т – разомкнутый из-за недостаточного прогрева двигателя

Р нгр – разомкнутый из-за нагрузки двигателя

Назначение кнопок в основном режиме:

Левая  (С) – переключение между экранами

Средняя (Л) – в экранах поездка, сутки, сброс- сброс соответсвующих маршрутных данных

Правая (П) – вход в меню установок

  - Меню установок

Назначение кнопок С- переход к следующему пункту меню Л-выход в основной режим П- вход в соответсвующий пункт мен.

В меню возможен выбор следующих пунктов:

Установки

Коррекция

Предупреждения

Конфигурация

Ошибки

Установки:

Установка времени

Будильник

Установка даты

Скорость город

Скорость трасса

Цена топлива

Назначение кнопок С- увеличение значения Л-уменьшение значения П- переход к слежующему полю

Коррекция

Пробег

Расход

Время

Cкорость

Назначение кнопок С- увеличение значения Л-уменьшение значения П- переход к следующему полю

Коррекция пробега

При несоответствии реального пробега отображаемому есть возможность коррекции константы пробега (по умолчанию 1000). Допустим, реальный пробег составляет 550 км, отображаемый 500км. Тогда новое значение константы будет составлять 1000 / 500 * 550  = 1100

Коррекция расхода

При несоответствии реального расхода отображаемому есть возможность коррекции константы расхода (по умолчанию 536). Допустим, реальный расход составляет 100 л, отображаемый 110 л. Тогда новое значение константы будет составлять 536 / 110 * 100  = 487

Коррекция часов

При несоответствии показаний часов реальному времени есть возможность коррекции. единица в режиме коррекции соответствует  0,4 мс.

Скорость

Число импульсов датчика скорости на метр.

Предупреждения

Прокрутка  			Включение/отключение режима поминутной смены экранов.

Скорость			Включение/отключение предупреждений о превышении скорости

Общий расход л/грн 	Отображение общего расхода в литрах/гривнах

Назначение кнопок С- переход к следующему пункту Л-выход в предыдущее меню  П- изменение значения

Конфигурация

В этом меню возможно отключение экранов

Назначение кнопок

С- переход к следующему экрану

Л-выход в предыдущее меню

П- Включение/выключение соответствующего экрана.

Ошибки

Список 	Вход в режим просмотра кодов ошибок блока управления

Сброс	Отправка запрос на сброс ошибок блока управления

Назначение кнопок

С-	Переход к следующему пункту меню

Л-	Возврат в предыдущее меню

П- :		Список 	Вход в режим просмотра кодов ошибок блока управления

Сброс	Отправка запрос на сброс ошибок блока управления

Список

Назначение кнопок

С-	Переход к следующему коду ошибки

Л-	Переход к предыдущему коду ошибки

П- 	Выход в предыдущее меню

В различных приборах возможны незначительные отличия в работе, не описанные в данной инструкции, не влияющие на общую функциональность.

Значения установок по умолчанию:

Расход 730

Пробег 1000

Скорость 7

Для автоматической коробки передач пробег- 800 Скорость- 2

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Напряжение питания 9-16В

  - Диапазон рабочих температур -20 …+70 ºС

  - Потребляемый ток – в рабочем режиме -не более 200 мА

В ждущем режиме- не более 25 мА

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12