# Text boxes

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

«ЦИКЛОН»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер (БК) предназначен для контроля основных маршрутных параметров автомобиля  и предназначен для  установки в автомобили Mitsubishi Lancer 9.

Функции:

Общие

Часы, будильник, дата, обороты двигателя, скорость автомобиля, температура за бортом (выносной датчик температуры)

Параметры маршрута:

(Общие, за последние сутки, за поездку)

Пробег, общий расход, средний расход, мгновенный расход

Отображение кодов ошибок с возможностью сброса

Диагностические параметры:

Температура всасываемого воздуха

Расход воздуха

Напряжения на датчиках кислорода

Температура двигателя

Напряжение аккумуляторной батареи

Расчетная нагрузка на двигатель

Положение дроссельной заслонки

Угол опережения зажигания

2. ОСОБЕННОСТИ БК «ЦИКЛОН»

- Жидкокристаллический дисплей (2 строки по 8 символов)

- Установка в штатное место часов.

- Предельно простая процедура установки

- Русифицированный интерфейс, управление

3-мя кнопками

3. УСТАНОВКА БК

БК предназначен для установки в штатное место часов автомобиля.

Необходимо снять ручки отопителя,

открутить 2 самореза, выдвинуть вместе с магнитолой панель (на 4х клипсах),

выкрутить 2 самореза крепления панели,

отщелкнуть верх приборной панели,

отщелкнуть правую декоративную панель,

снять бардачок,  вытащить 2 пластиковые клипсы и снять нижнюю полку.

Далее необходимо снять часы и, соблюдая осторожность, установить бк.

Отсчет разъемов в MITSUBISHI LANCER 9 идет справа налево.

Подключение проводов 6-контактного разъема приведено в таблице 1.

Таблица 1.

| № | Цвет провода | Назначение | Место подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белый | Датчик скорости | Для АКПП: на ЭБУ третий разъем справа Тонкий черный провод с желтой полосой Для МКПП: на ЭБУ четвертый разъем справа Тонкий черный провод с желтой полосой |
| 2 | Коричневый | Форсунка | На ЭБУ первый разъем справа Оранжевый провод |
| 3 | Желтый | 12 В при включенном зажигании | Разъем часов, синий провод с желтой полосой |
| 4 | Красный | Питание 12 В | Разъем часов, красный провод |
| 5 | Черный (длинный) | К-линия диагностики | Диагностический разъем (разъем черного цвета, находится в районе правой ноги водителя) 7 контакт |
| 6 | Черный (короткий) | Масса | Разъем часов, черный провод |
| 7 | Коричневый короткий | 12 В при включенных габаритах | Зеленый провод в разъеме часов |

Датчик температуры необходимо протянуть  через резиновый уплотнитель жгута проводов под ногами переднего пассажира. В этом случае датчик желательно протянуть в р-н переднего бампера.

- Порядок работы.

После включения прибор переходит в основной режим.

В основном режиме последовательно выводятся следующие экраны (при включенной функции прокрутки)

Время                             (В)

Дата                                (Д)

Мгновенный расход     (Мр)

Средний расход             (Ср) *

Внешняя температура     (t)

Температура двигателя   (tд)

Скорость                         (Ск)

Обороты                          (Об)

Пробег                            (Пр)*

Общий расход                (Ор)*

Время 				(В)

Мгновенный расход           (Мр)

* Параметры выводятся за поездку, за сутки либо общие (в зависимости от установки «Режим» в меню

Режимы автоматически переключаются 1 раз в минуту. Все режимы (кроме Время Дата) могут быть отключены в меню «Конфигурация»)

При подключенном ЭБУ и температуре двигателя ниже 65 С во всех режимах в нижней строке отображается температура двигателя.

Назначение кнопок в основном режиме:

Правая верхняя (+)   последовательное переключение между экранами

Правая нижняя (-) сброс параметров. В зависимости от установки «Режим» , сбрасываются данные за поездку, за сутки либо общие данные.

Левая (Л) Вход в меню.

В меню есть следующие пункты:

Режим

Установки

Коррекция

Настройки

Конфигурация

Ошибки

Датчики

Назначение кнопок в меню следующее:

+: циклическое переключение между пунктами меню.

-: выход в основной режим

Л: вход в соответсвующий пункт меню

Режим

Режим отображения данных маршрута

Поездка   		Данные за поездку

Сутки   		Данные за последние сутки

Общие 		Общие данные

Установки

Часы      			Установка часов

Будильник 			Установка будильника

Дата 				Установка даты

Скорость город  		Установка значения первого порога скорости

Скорость трасса 		Установка второго значения порога скорости

Цена за литр    	Установка цены литра топлива

Коррекция

Контрастность  		Установка контрастности экрана

Яркость			Установка яркости экрана

Часы				Коррекция хода часов

Пробег			Коррекция одометра /спидометра

Расход			Коррекция константы 						расхода топлива

Коррекция пробега

При несоответствии реального пробега отображаемому есть возможность коррекции константы пробега (по умолчанию 1000). Допустим, реальный пробег составляет 550 км, отображаемый 500км. Тогда новое значение константы будет составлять 1000 / 500 * 550  = 1100

Коррекция расхода

При несоответствии реального расхода отображаемому есть возможность коррекции константы расхода (по умолчанию 973). Допустим, реальный расход составляет 100 л, отображаемый 110 л. Тогда новое значение константы будет составлять 973 / 110 * 100  = 885

Коррекция часов

При несоответствии показаний часов реальному времени есть возможность коррекции. единица в режиме коррекции соответствует 0,4мс.

Настройки

Прокрутка	Включение/выключение       режима прокрутки

Скорость	Включение/выключение предупреждения о превышении заданной скорости

Будильник	Включение/выключение будильника

Тестер	Включение/выключение святи с ЭБУ

Расход л/грн.	Переключение отображения общего расхода  литры/гривны

Акумулятор	Включение/выключение предупреждения о разряде/перезаряде акумулятора

Конфигурация

В этом подменю можно включить или отключить каждый из экранов, за исключением первого

Ошибки

Список 	Просмотр кодов ошибок блока управления. Данная версия прошивки отображает 3 кода ошибки

Сброс	Сброс ВСЕХ ошибок. Если через некоторое время после сброса ошибки появляются снова, необходимо обратиться на станцию техобслуживания

Датчики

О1 О2	Напряжения на соответсвующих датчиках кислорода

Нг	Расчетная нагрузка на двигатель

Дз	Положение дроссельной заслонки

Ак	Напряжение аккумулятора

Тв	Температура воздуха во впускном коллекторе

УОЗ	Угол опережения зажигания

МАР	Датчик абсолютного давления

В различных приборах возможны незначительные отличия в работе, не описанные в данной инструкции, не влияющие на общую функциональность.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 9-16В

Диапазон рабочих температур -20…+70 ºС

Потребляемый ток –

В рабочем режиме не более 200 мА,

в ждущем режиме не более 30 мА

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12